# Text boxes

M12X50

M12X70

M12X50

Mercedes S klasa

M10X35

M10X35

Instruckcja montażu:

Zdjąć zderzak, wyznaczyć środek pojazdu.

Odszukać na podłużnicach za tylnym pasem od

dołu punkty mocowania haka zdejmując wastwę

antykorozyjną i wywiercić w tych punktach

otwory fi12,5. Elementy B i C wsunąć w

podłużnice od strony bagażnika, jak na rysunku,

żeby otwory 1 pokryły się z wywierconymi

otworami w podłużnicach i po zabezpieczeniu

otworów przed korozją skręcić belkę haka A z

elementami B i C śrubami M12X50. W punkcie

2 wspornik C skręcić śrubami M10X35 przez

otwory technologiczne. W punktach 3

wspornika B przewiercić poziomo otwory Fi10,5

przez podłużnice wiercąc przez otwór wlotu

powietrza, zabezpieczyć przed korozją i skręcić

śrubami M10X35 podkładając większe

podkładki. Przykręcic kulę i gniazdo elektryczne

śrubami M12X70. Zamontować zderzak.

1

2

3

A

B

C

1

Zestaw śrubowy:

Śruby:

M12X50   4 szt.

M12X70   2 szt.

M10X35   4 szt.

Podkładki:

Fi12          6 szt.

Fi10X35   4 szt.

Sprężynówki:

Fi12          6 szt.

Fi10          4 szt.

Nakrętki:

M10          4 szt.

M12          2 szt.